## Slide 1: Kablosuz Sensör Ağlar ve Zigbee Wireless Sensor Network (WNS)

## Slide 2: Nedir?
Belirli alanlardaki belirli değerleri ölçüp bu değerleri ileten yapılar.
Ortamların izlenmesi ve gözlemlenmesini sağlar.

## Slide 3: Ne zaman başlandı?
Sensör düğümlerinin geliştirilmesi 1998 yılında yapılan smartdust projesine dayanır.
Smartdust projesi 1 mm küp içerisinde kablosuz bir sensörler ile iletişimi sağlamak

## Slide 4: Sensör ağlarının kullanım alanları
Akıllı alanlar
Tıbbi hizmetler
Akıllı ev
Felaket algılama
Çevre izleme
Nezaret gözetim
Askeri uygulamalar
Bilimsel araştırmalar

## Slide 5: Haberleşme
Belirli bir sensör alanına sensörler dağıtılmış halde bulunur
Bu dağıtılmış düğümler verileri toplama ve baz istasyonlarına iletme yetenekleri var.
Baz istasyonları da uydular veya internet ile merkezlere bağlıdır bu şekilde birbirleri ile haberleşebilir.

## Slide 7: Sensör Düğümünün Ana Bileşenleri

## Slide 8: Mikrodenetleyici
Veri işler
Sensör düğümü içerisindeki diğer bileşenlerin işlevselliğini denetler
Neden mikrodenetleyiciler:
  Diğer cihazlar ile bağlanma konusunda esnek.
  Kolay programlanabilirler
  Düşük enerji tüketimi

## Slide 9: Alıcı-Verici
ISM bandı kullanılır. Bu bant ile özgür radyo dalgaları sağlanmış oluyor.
Kullanılabilen teknolojiler:
Radyo frekansı
Kızılötesi iletim
Optik iletim, lazer teknolojisi

## Slide 10: Alıcı Verici işlemsel durumları:
İletme
Alma
Boş
Uyku

## Slide 11: Dışsal Bellek
Enerji konusunda en uygunu mikrodenetleyiciler üzerindeki bellek ve flash bellekler.
Ram çok nadir veya hiç kullanılmıyor.
Flash bellek: maliyet ve depolama kapasitesi için kullanılıyor.
Bellek gereksinimi uygulamaya göre
2 farklı bellek var:
Kullanıcı belleği
Program belleği

## Slide 12: Güç Kaynağı
Şarj edilebilir veya şarj edilemez olmak üzere 2 çeşit.
Günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları da kullanılıyor.
Enerji algılamaktan çok iletime harcanıyor.

## Slide 13: Sensörler
Ortam değişkenlerini algılayan bu değişikliklere karşı tepkiler üreten donanım cihazları.
Analog sinyaller sensörler tarafından algılanıyor sonra bu dijitale çeviriciler tarafından çevriliyor.

## Slide 14: Sensörler
Pasif her yöne açık yönsüz
Pasif dar ışınlı
Aktif

## Slide 15: Sensörlerin güç tüketimleri
Sinyal örnekleme, fiziksel sinyalleri elektrik sinyallerine çevirme
Sinyal iyileştirme
Analog sinyalleri sayısal sinyallere çevirme

## Slide 16: Sensör düğümleri arası iletişim
Optik iletişim yani lazer
Kızıl ötesi
Radyo frekansı

## Slide 17: Radyo Frekansı
Tercih edilen bir iletim türü.
Problem anten gereksinimi. Minimum taşıma frekansının dalga boyunun 4’te biri kadar bir antene ihtiyaç duyar. λ/4
Güç tüketimini azaltmak önemli noktalardan bunun için:
  Modülasyon
  Filtreleme
  Demodülasyon gibi işlemlerin yapılması gerekir.
Avantajları:
  Kullanımı kolay
  Bütünlük sağlar
  Ticari olarak yaygındır.

## Slide 18: Sensör ağları mimarisi
Zorlukları var bunlar:
  Donanım tasarımı konusunda iletişim protokollerine uyum
  Ağın yaşam ömrü için akıllı veri toplama sistemi kurmak

## Slide 19: Diğer başka zorluklar
Sensörlerin topolojileri çok sık değişir.
Bozulmaya çok yatkınlar
Güçleri kısıtlıdır. Hesaplama yetenekleri zayıftır hafızaları küçük
Çok sayıda sensör bir arada bulunur bu durum çakışmalara neden olabilir.

## Slide 20: Sensör ağlarının gereksinimleri
Fazla sayıda sensör
  Ucuz ve küçük boyutlu olmaları çok fazlasının bir arada olmasına olanak sağlıyor.
  Yönetilmesi zor bunun için kümeleme kullanılıyor.
Düşük enerji kullanımı
  Sensörün ömrü pilin ömrü ile belirleniyor. Minimal enerji tüketimi esas.
  Pili tekrar doldurmak zaman ve maliyet olarak güç.
Belleğin verimli kullanımı
  Kendisi küçük belleği de küçük verimli kullanılması esas. Yinelemelerden kaçınılması gerekiyor.

## Slide 21: Sensör ağlarının gereksinimleri
Veri toplama
  Kümeleşme olduğu için her sensör düğümü veri toplamak zorunda değil
  Kimi düğümler veri toplar kimisi hesaplama yapar. Verileri özetler
Ağ özütlemesi
  Düğüm çokluğu ve erişilmesi zor yerlere yerleştirmelerden kaynaklı gerekli bir madde.
  Ağ çökebilir bazı düğümler ayrılabilir. Yeniden yapılandırılması gerekir.
İşbirlikçi sinyal eşitleme
  Mobil ad-hoc ağlardan farklı olarak sadece iletişim dışında verilerin işlenmesi ve doğruluğunun arttırılması.
  Veriler birleştirilerek doğruluk arttırılır.

## Slide 22: Sensör ağlarının gereksinimleri
Sorgulama yeteneği
Düşük maaliyet

## Slide 23: Kablosuz Sensör ağları Vs Mobil Ad-Hoc ağları
Çok fazla sensör -> çok geniş alana hakimiyet
Ağ oluşmuş ise arada bozulmuş sensörlerin olması sistemi etkilemez
Kablosuz sensör ağlar başka ağlara bağlantı sağlayabilir uzaktan erişime olanak sağlar.
Erişimi zor bölgelerde çalışabilirler.

## Slide 24: Ad-Hoc sensör ağlar nasıl çalışır?
Sabit bir altyapı olmadığı ağlar. Geçici bir ağ oluşturan sensör düğümleri kümesi.
Kümelerde iş bölümü yaparak kimisi router olarak çalışır ve birbirleri arasında veri iletişimi sağlar.
Kümeleme yapar ve kümelerde sensörlere belirli görevler atanır.

## Slide 25: Sensör ağ mimarisi

## Slide 26: Sensör ağ mimarisi
Fiziksel katman: fiziksel düğümlerden oluşur.
  Sinkler
  Child düğümler
  Parent düğümler
  Küme başları